附件2

2023年成都百万职工劳动和技能大赛

电工比赛理论复习题库

一、单项选择题

- 若使三极管具有电流放大能力，必须满足的外部条件是（   ）。

A.发射结正偏、集电结正偏         B.发射结反偏、集电结反偏

C.发射结正偏、集电结反偏         D.发射结反偏、集电结正偏

- 分立元件基本放大电路中，经过晶体管的信号（   ）。

- 有直流成分     B.有交流成分

C.有交直流成分    D.没有交直流成分

- 分压式偏置的共发射极放大电路中，若VB点电位过高，电路易出现（   ）。

A.截止失真    B.饱和失真    C.晶体管被烧损    D.没有放大作用

- 射极输出器的输出电阻越小，说明该电路的（   ）。

A.带负载能力越强                B.带负载能力越差

C.前级或信号源负荷越轻          D.电压放大倍数越大

- 功放电路易出现的失真现象是（   ）。

A.饱和失真        B.截止失真        C.交越失真       D.噪声

- 射极输出器是典型的（   ）电路。

A.电流串联负反馈             B.电压并联负反馈

C.电压串联负反馈             D.电流并联正反馈。

- 在分析运放电路时，常用到理想运放的两个重要结论是（   ）。

A.虚短与虚地    B.虚断与虚短   C.断路与短路   D.虚短与短路

- 集成运放一般工作在两个区域，分别是（   ）区域。

A.正反馈与负反馈  B.线性与非线性  C.虚断和虚短  D.虚短与断路

- 在一个闭合电路中，负载从电源获得最大功率的条件是两者（   ）。

A.阻抗匹配     B.阻抗相等     C.阻抗接近0    D 、阻抗接近∞

- 要使输出阻抗减小，输入阻抗增大，应采用（   ）类型的放大电路。

A.电压串联负反馈          B.电压并联负反馈

C.电流并联负反馈          D.电流串联负反馈

- NPN、PNP三极管用作放大器时，其发射结（   ）。

A.均承受反向电压             B.均承受正向电压

C.仅NPN管承受反向电压       D.仅PNP管承受反向电压

- 对于放大电路，所谓开环是指放大电路（   ）。

A.无信号源        B.无反馈通路       C.无电源       D.无负载

- 对于放大电路，所谓闭环反馈是指放大电路（   ）。

A.接入信号源内阻    B.存在反馈通路    C.接入电源  D.接入负载

- 鉴相器是将两个信号的（   ）变成电压的过程。

A.频率差          B.相位差         C.振幅差         D.极性差

- 电阻与电感元件并联的单相交流电路中，若它们的电流有效值分别为3A和4A，则它们的总电流有效值为（   ）。

A.7 A             B.6 A             C.5 A           D.4 A

- 在自动控制系统的输入量不变的情况下引入反馈后，（   ）说明系统引入的是负反馈。

A.输入量增大     B.输出量增大     C.输入量减小  D.输出量减小

- 下列几种TTL电路中，其输出端可实现“线与”功能的电路是（   ）。

A.或非门          B.与非门         C.异或门          D.OC门

- 下列逻辑运算中结果正确的是（   ）。

A.1&0=1           B.0&1=1         C.1＋0=0         D.1＋1=1

- 在门电路中，当决定一个事件的条件全部具备，事件才发生，该关系为（   ）。

A.与逻辑         B.或逻辑        C.非逻辑         D.逻辑加

- 下列十进制数与二进制数转换结果正确的是（   ）。

A.（8）10=（110）2         B.（4）10=（1000）2

C.（10）10=（1100）2       D.（9）10=（1001）2

- 对CMOS与非门电路，其多余输入端的正确处理方法是（   ）。

A.通过大电阻接地（>1.5KΩ）          B.悬空

C.通过小电阻接地（<1KΩ）            D.通过电阻接VCC

- 一个数据选择器的地址输入端有3个时，最多可以有（   ）个数据信号输出。

A.4              B.6               C.8               D.16

- 十六路数据选择器的地址输入（选择控制）端有（   ）个。

A.2              B.4               C.8               D.16

- 能够输出多种信号波形的信号发生器是（   ）。

A.锁相频率合成信号源      B.函数信号发生器

C.正弦波形发生器          D.脉冲发生器

- 某频率计测得信号频率值为0.05210MHZ，则其有效数字（   ）。

A.6位         B. 5位         C. 4位              D. 3位

- N型半导体是在本征半导体中加入微量的（   ）元素构成的。

A.三价          B.四价           C.五价           D.六价

- 用钳形电流表测量较小负载电流时，将被测线路绕2圈后夹入钳口，若钳形表读数为6A，则负载实际电流为（   ）A。

A.2             B.3                 C.6              D.12

- 站在高压电线上的小鸟不会触电的原因是（   ）。

A.小鸟是绝缘体，所以不会触电

B.高压线外面包有一层绝缘层

C.小鸟的适应性强，耐高压

D.小鸟只停在一根电线上，两爪间的电压很小

- 电路就是电流通过的路径，主要由电源、（   ）、连接导线和辅助器件所组成。

A.电器            B.开关             C.元件         D.负载

- 用指针式万用表对三极管进行简易测试时，万用表的选择开关应置于欧姆挡R（   ）、R×1k挡进行测量。

A.×0.1         B.×10          C.×100        D.×10k

- （   ）是一种敏感元件，其特点是电阻值随温度的变化而有明显的变化。

A.热敏电阻      B.热电阻         C.热电偶       D.应变片

- 下列选项中，（   ）不是串联电路的特点。

A.电流处处相同                B.总电压等于各段电压之和

C.总电阻等于各电阻之和        D.各个支路电压相等

- 下面各选项中，（   ）不是并联电路的特点。

A.加在各并联支路两端的电压相等

B.电路内的总电流等于各分支电路的电流之和

C.并联电阻越多，则总电阻越小，且其值小于任一支路的电阻值

D.电流处处相等

- 装配过程中对装配零部件和外构件进行标记，应使其标记处于便于（   ）。如安装插座时，其方向标志或卡口标志位置应向上。

A.标志的方位   B.观察的方位    C.统一的方位   D.规定的方位

- 整机安装的基本要求有：保证导通与绝缘的电器性能，保证机械强度，保证（   ）。

A.装配的要求    B.散热的要求    C.传热的要求   D.性能的要求

- 对已判断为损坏的元器件，可先行将引线（   ），再行拆除。这样可减少其他损伤的可能性，保护印刷电路板上的焊盘。

A.焊掉      B.拔掉         C.裁掉         D.剪断

- 如果晶体二极管的正、反向电阻都很大，则该晶体二极管（   ） 。

A.正常      B.已被击穿        C.内部断路       D.内部短路

- 用万用表测二极管的正、反向电阻来判断二极管的好坏，好的二极管应为（   ）。

A.正、反向电阻相等                 B.正向电阻大，反向电阻小

C.反向电阻比正向电阻大很多倍       D.正、反向电阻都等于无穷大

- 当外加偏置电压不变时，若工作温度升高，二极管的正向导通电流将（   ）。

A.增大       B.减小         C.不变          D.不确定

- 某放大电路中三极管的三个管脚的电位分别为6V、5.3V、12V，则对应该管的管脚排列依次是（   ）。

A.e，b，c      B.b，e，c      C.b，c，e       D.c，b，e

- 三极管工作在放大区，三个电极的电位分别是6V、12V和6.7V，则此三极管是（   ）。

A.PNP型硅管   B.PNP型锗管    C.NPN型锗管    D.NPN型硅管

- 场效应管起放大作用时应工作在漏极特性的（   ）。

A.非饱和区       B.饱和区       C.截止区       D.击穿区

- 绝缘栅型场效应管的输入电流（   ）。

A.较大        B.较小       C.为零        D.无法判断

- 正弦电流经过二极管整流后的波形为（   ）。

A.矩形方波     B.等腰三角波    C.正弦半波    D.仍为正弦波

- 若某一五色环电阻正确的颜色标注顺序为：绿、棕、黑、金、棕，则该电阻的阻值是（   ）。

A.5.1Ω        B.51Ω       C.510Ω        D.5.1KΩ

- 电容器上标识是474J，该电容器的电容值是（   ）。

A.474pF       B.0.47uF      C.0.047 pF      D.0.047uF

- 若某一个色环电感正确的标注颜色顺序为黄、紫、黑、金，则该电感的电感值为（   ）。

A.47H        B. 4.7H        C. 47 uH       D.4.7uH

- 通常情况下，（   ）参数不能用示波器直接测量。

A.周期       B.频率        C.直流电压      D.直流电流

- 信息处理过程包括了对信息的（   ）。

A.识别、采集、表达、传输      B.采集、存储、加工、传输

C.鉴别、比较、统计、计算      D.获取、选择、计算、存储

- 一般实现电能的输送和变换的电路称为（   ）电路。

A.电子        B.弱电        C.电工      D.数字

- 电压、电流、有功功率、能量的单位分别是（   ）。

A.伏特、安培、瓦特、焦耳         B.安培、伏特、法拉、焦耳

C.安培、伏特、亨利、焦耳         D. 伏特、安培、欧姆、焦耳

- 某元件功率为正（P＞0），说明该元件（   ）功率，则该元件是（   ）。

A.产生、电阻   B.吸收、负载    C.吸收、电容    D.产生、负载

- 电容是（   ）元件。

A.耗能         B.储能         C.无记忆       D.产能

- 下图所示电路中开关K打开与闭合时，a、b端的等效电阻Rab数值分别为（   ）。

A.10、10                  B.10、8

C.10、16                  D.8、10

- 两个电容C1=3μF，C2=6μF串联时，其等效电容值为（   ）μF。

A.9           B.3          C.6       D.2

- 某元件功率为负（P＜0），说明该元件（   ）功率，则该元件是（   ）。

A.产生，电源    B.吸收，负载    C.吸收，电源   D.产生，负载

- 下图所示电路中，端电压U为（   ）。

A.8V           B.2V         C.-2V        D.-4V

- 下图所示电路中，端电压U为（   ）。

A.8 V           B.-2 V         C. 2 V        D.－4 V

- 已知下图1中的US1=4V，IS1=2A。用下图2所示的等效理想电流源代替图1所示的电路，该等效电流源的参数为（   ）。

A.6A            B.2A          C.－2 A       D.4A

图1                     图2

- 电容器C的端电压从0升至U时，电容器吸收的电能为（   ）。

A.       B.      C.         D.以上都不对

- 下图所示电路中A、B两点间的等效电阻与电路中的RL相等，则RL等于（   ）。

A.40(           B.30(         C.20(         D.10(

- 在下图所示电路中，电源电压U=6V。若使电阻R两端的电压U1=4V，则电阻R的阻值为（   ）。

A.2 (            B.4 (          C.6(          D.8(

- 电感是（   ）元件。

A.耗能        B.储能        C.无记忆     D.产能

- 流过电感的电流（   ），其具有连续性，因此电感具有记忆（   ）的作用。

A.能跃变、电流         B.不能跃变、电流

C.能跃变、电压         D.不能跃变、电压

- 电容器在直流稳态电路中相当于（   ）。

A.开路          B.短路         C.电阻         D.电感

- 电容器容量足够大时，在交流电路中相当于（   ）。

A.开路          B.短路         C.电阻         D.电感

- 下图所示的电路中，A元件两端的端电压U等于（   ）。

A.4V           B.16V          C.－10V        D.－16V

- 分析下图所示电路，A元件是（   ）。

A.负载         B.电源          C.电容         D.电感

- 下图所示电路中，A元件（   ）功率。

A.消耗   B.产生    C.不消耗也不产生   D.有时消耗有时产生

- 分析下图所示电路，电流I等于（   ）。

A.1A        B.2A          C.3A           D.4A

- 下图所示电路中，流过元件A的电流I等于（   ）。

A.1A        B.2A        C.-1A        D.-2A

- 下图所示电路中，A元件（   ）功率。

A.吸收    B.产生   C.不消耗也不产生   D.有时消耗有时产生

- 下图所示电路中，a、b两端的等效电阻为（   ）。

A.2          B.6        C.8        D.10

- 下图所示电路中，节点a的节点电压方程为（   ）。

A.8Ua－2Ub=2           B.1.7Ua－0.5Ub=2

C.1.7Ua＋0.5Ub=2        D.1.7Ua－0.5Ub=－2

- 下图所示电路中，网孔1的网孔电流方程为（   ）。

A.11Im1－3Im2＝5         B.11Im1＋3Im2＝5

C.11Im1＋3Im2＝－5       D.11Im1－3Im2＝－5

- 列网孔电流方程时，要把元件和电源分别变为（   ）进行列方程式。

A.电导元件和电压源         B.电阻元件和电压源

C.电导元件和电流源         D.电阻元件和电流源

- 列节点方程时，要把元件和电源变为（   ）进行列方程式。

A.电导元件和电压源         B.电阻元件和电压源

C.电导元件和电流源         D.电阻元件和电流源

- 列网孔电流方程时，确定互电阻符号的正确方法是（   ）。

A.流过互电阻的网孔电流方向相同取“＋”，反之取“－”

B.流过互电阻的网孔电流方向相同取“－”，反之取“＋”

C.流过互电阻的网孔电流方向相同取“＋”，反之也取“＋”

D.流过互电阻的网孔电流方向相同取“－”，反之也取“－”

- 列节点电压方程时，确定互电阻符号的正确方法是（   ）。

A.流过互电阻的网孔电流方向相同取“＋”，反之取“－”

B.流过互电阻的网孔电流方向相同取“－”，反之取“＋”

C.流过互电阻的网孔电流方向相同取“＋”，反之也取“＋”

D.流过互电阻的网孔电流方向相同取“－”，反之也取“－”

- 理想运算放大器在线性工作时，可以认为同相输入端的电压与反相输入端的电压是（   ）。

A.等于0        B.等于无穷大       C.相等     D.不相等

- 理想运算放大器在线性工作时，可以认为同相输入端电流与反相输入端电流是（   ）。

A.等于0        B.等于无穷大       C.相等     D.不相等

- 在有n个结点、b条支路的电路网络中，可以列出独立KCL方程的个数为（   ）。

A.n          B.b+n+1       C.n-1          D.b-n+1

- 在有n个结点、b条支路的电路网络中，可以列出独立KVL方程的个数为（   ）。

A.n          B.b+n+1       C.n-1          D.b-n+1

- 下图所示电路，Is=0时，I=2A，则当Is=8A时，I为（   ）。

A.4 A         B.6 A         C.8 A         D.8.4A

- 下图所示电路中，2Ω电阻的吸收功率P等于（   ）。

A.6W         B.8W         C.9W       D.18W

- 应用叠加定理求某支路电压或者电流时，当某独立电源作用时，其他电压源应（   ）。

A.开路        B.短路          C.保留       D.串联

- 应用叠加定理求某支路电压或电流时，当某独立电源作用时，其他电流源应（   ）。

A.开路        B.短路          C.保留       D.并联

- 戴维宁定理说明一个线性有源二端网络可等效为（   ）和内阻（   ）。

A.短路电流  串联         B.开路电压  串联

C.开路电流  并联         D.开路电压  并联

- 诺顿定理说明一个线性有源二端网络可等效为（   ）和内阻（   ）。

A.短路电流  串联         B.开路电压  串联

C.短路电流  并联         D.开路电压  并联

- 求线性有源二端网络内阻时，无源网络的等效电阻法应将电压源作（   ）处理。

A.开路       B.短路        C.保留        D.串联

- 求线性有源二端网络内阻时，无源网络的等效电阻法应将电流源作（   ）处理。

A.开路       B.短路        C.保留        D.并联

- 正弦交流电源中，电压的最大值是有效值的（   ）倍。

A.        B.         C.       D.2

- 一个交流RC并联电路，已知IR=6mA，IC=8mA，则总电流I等于（   ）mA。

A.14            B.10          C.8       D.2

- 一个交流RC串联电路，已知UR=3V，UC=4V，则总电压U等于（   ）V。

A.7             B.6           C.5       D.1

- 一个理想变压器，已知初级电压为220V，初级匝数N1=660，为得到10V的次级电压，则次级匝数N2为（   ）。

A.50            B.40         C.30           D.20

- 如下图所示，将正弦电压u=10sin（314t+30(）V施加于阻值为5(的电阻元件上，则通过该电阻元件的电流为（   ）A。

A.2sin314t                   B.2sin（314t+30(）

C.2sin（314t－30(）          D.2sin（314t+60(）

- 在三相交流电路中，当负载作Y形连接时，线电压是相电压的（   ）倍关系。

A.1            B.         C.       D.

- 已知某正弦电压的频率f=50Hz，初相角(=30(，有效值为100V，则其瞬时值表达式为（   ）V。

A.u=100sin（50t+30(）         B.u=141.4sin（50(t+30(）

C.u=200sin（100(t+30(）       D.u=141.4sin（100(t+30(）

- 下图所示电路中，uS（t）=2sint V，则端口网络相量模型的等效阻抗等于（   ）。

A.（1－j1）    B.（1＋j1）    C.（1－j2）    D.（1＋j2）

- 有功功率、无功功率和视在功率的单位是分别是（   ）。

A.瓦（W），伏安（VA）和乏（Var）

B.瓦（W），乏（Var）和伏安（VA）

C.伏安（VA），瓦（W）和乏（Var）

D.乏（Var），瓦（W）和伏安（VA）

- PLC控制系统与继电控制系统之间存在元件触点数量、工作方式和（   ）的差异。

A.开发方式    B.工作环境    C.生产效率   D.设备操作方式

- （   ）是PLC的输出用来控制外部负载的信号。

A.输入继电器   B.输出继电器   C.辅助继电器     D.计数器

- PLC中专门用来接收外部用户输入的设备，称（   ）继电器。

A.辅助         B.状态       C.输入         D.时间

- 防止对输入脉冲信号产生干扰，宜采用（   ）方式对输入信号进行滤波。

A.降低电压    B.重复计数     C.整形电路       D.高速计数

- 常用的PLC程序编写方法有（   ）法。

A.梯形图和功能图               B.图形符号逻辑

C.继电器原理图                 D.卡诺图

- 下面不属于PLC编程语言的是（   ）。

A.梯形图                 B.语句表

C.逻辑功能图             D.程序流程图

- 在PLC的顺序控制程序中采用步进指令方式编程有（   ）等优点。

A.方法简单、规律性强         B.程序不能修改

C.功能性强、专用指令         D.程序不需进行逻辑组合

- PLC的功能指令用于数据传送、运算、变换及（   ）等。

A.编写指令语句表             B.编写状态转移图

C.编写梯形图                 D.程序控制

- PLC将输入信息采入内部，执行（   ）逻辑功能，最后达到控制要求。

A.硬件        B.元件       C.用户程序      D.控制部件

- PLC的扫描周期与程序的步数、（   ）及所有指令的执行时间有关。

A.辅助继电器                B.计数器

C.计时器                    D.时钟频率

- 大型、模块化的PLC与小型、整体式的PLC相比，其主要优点不包括（   ）。

A.控制规模大点数多          B.通讯功能强大

C.接口数量类型丰富          D.编程语言种类多

- 输出端口为（   ）类型的PLC，既可控制交流负载又可控制直流负载。

A.继电器      B.晶体管        C.晶体管       D.二极管

- 输出端口为（   ）类型的PLC，只能用于控制交流负载。

A.继电器    B.双向晶闸管    C.场效应晶体管    D.三极管

- 输出端口为（   ）类型的PLC，既可用于控制直流负载，也可以用于控制交流负载。

A.继电器    B.双向晶闸管     C.场效应晶体管     D.三极管

- 可编程控制器的（   ）是它的主要技术性能之一。

A.机器型号      B.接线方式      C.输入/输出点数    D.价格

- HMI是（   ）的英文缩写。

A.Human Machine Intelligence   B.Human Machine Interface

C.Hand Machine Interface       D.Human Machine Internet

- PLC的定时器是（   ）。

A.硬件实现的延时继电器，在外部调节

B.软件实现的延时继电器，在内部调节

C.硬件实现的延时继电器，在内部调节

D.软件实现的延时继电器，在外部调节

- 可编程控制器的梯形图采用（   ）方式工作。

A.并行控制    B.串行控制    C.循环扫描控制    D.连续扫描

- 编写PLC程序时，在几个并联回路相串联的情况下，应将并联回路多的放在梯形图的（   ），可以节省指令语句表的条数。

A.左边        B.右边         C.上方       D.下方

- 在PLC梯形图编程中，2个或2个以上的触点串联的电路称为（   ）。

A.串联电路    B.并联电路    C.串联电路块    D.并联电路块

- 在PLC梯形图编程中，2个或2个以上的触点并联的电路称为（   ）。

A.串联电路    B.并联电路    C.串联电路块    D.并联电路块

- 在PLC梯形图编程中，并联触点块串联指令为（   ）。

A.LD          B.OR          C.ORB          D.ANB

- 在PLC梯形图编程中，触点应（   ）。

A.写在垂直线上                 B.写在水平线上

C.串在输出继电器后面           D.直接连到右母线上

- PLC程序中的END指令的用途是（   ）。

A.程序结束，停止运行

B.指令扫描到端点，有故障

C.指令扫描到端点，将进行新的扫描

D.程序结束、停止运行和指令扫描到端点、有故障

- 编写PLC程序时，功能指令的格式是由（   ）组成的。

A.功能编号与操作元件       B.助记符和操作元件

C.标记符与参数             D.助记符与参数

- 在PLC梯形图编程中，传送指令MOV的功能是（   ）。

A.源数据内容传送给目标单元，同时将源数据清零

B.源数据内容传送给目标单元，同时源数据不变

C.目标数据内容传送给源单元，同时将目标数据清零

D.目标数据内容传送给源单元，同时目标数据不变

- PLC机型选择的基本原则是在满足（   ）要求的前提下，保证系统可靠、安全、经济、使用维护方便。

A.硬件设计      B.软件设计     C.控制功能     D.输出设备

- PLC扩展单元有输出、输入、高速计数和（   ）模块。

A.数据转换     B.转矩显示     C.A/D、D/A转换    D.转速显示

- PLC的交流输出线与直流输出线（   ）同一根电缆，输出线应尽量远离高压线和动力线，避免并行。

A.不能用      B.可以用      C.应该用      D.必须用

- 下列（   ）选项不是PLC的特点。

A.抗干扰能力强    B.编程方便    C.安装调试方便    D.功能单一

- （   ）不是PLC的循环扫描工作中工作阶段。

A.输入采样阶段        B.程序监控阶段

C.程序执行阶段        D.输出刷新阶段

- PLC的输出类型不包括下列（   ）形式。

A.继电器输出          B.双向晶闸管输出

C.晶体管输出          D.二极管输出

- 交流接触器的额定工作电压是指在规定条件下，能保证正常工作的（   ）电压。

A.最低       B.最高       C.平均       D.瞬时

- 正确选用电气元件应遵循的两个基本原则是安全原则和（   ）原则。

A.经济           B.品牌         C.美观      D.效率

- 热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近，是为了充分发挥电机的（   ）能力。

A.过载           B.控制         C.节流      D.发电

- 熔断器的保护特性又称为（   ）。

A.安秒特性       B.灭弧特性     C.时间性    D.伏安特性

- 电路中并联电力电容器的作用是（   ）。

A.降低功率因数   B.提高功率因数 C.维持电流  D.增加无功功率

- 防静电的接地电阻要求不大于（   ）Ω。

A.10              B.40         C. 100       D.200

- 三相交流异步电动机降压启动是指启动时降低加在电动机（   ）绕组上的电压，启动运转后，再使其电压恢复到额定电压正常运行。

A.转子       B.定子      C.定子及转子      D.定子或转子

- 三相交流异步电动机在额定工作状态下运行时，定子电路所加的（   ）叫额定电压。

A.线电压      B.相电压      C.瞬时电压     D.平均电压

- 导线接头连接不紧密，会造成接头（   ）。

A.绝缘不够      B.发热      C.不导电       D.短路

- 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的（   ）倍。

A.9              B.6            C.3              D.2

- 电磁力的大小与导体的有效长度是（   ）关系。

A.反比           B.正比         C.不变           D.没

- （   ）仪表由固定的永久磁铁，可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。

A.电磁式      B.磁电式      C.感应式      D.指针式

- 测量电动机线圈对外壳的绝缘电阻时，摇表的接线柱（   ）。

A.“E”接在电动机出线的端子，“L”接电动机的外壳

B.“L”接在电动机出线的端子，“E”接电动机的外壳

C.“E”接在电动机出线的端子，“L”接电动机的底座

D.可以随便连接，没有规定

- 指针式万用表实质是一个带有整流器的（   ）仪表。

A.电磁式        B.磁电式       C.电动式        D.机械式

- 非自动切换电器是依靠（   ）直接操作来进行工作的。

A.外力（如手控）    B.电动机     C.电磁感应      D.光电效应

- 低压熔断器，广泛应用于低压供配电系统和控制系统中，主要用于（   ）保护。

A.短路        B.速断         C.过流        D.过压

- 电流继电器使用时，其吸引线圈直接或通过电流互感器（   ）在被控电路中。

A.并联        B.串联        C.串联或并联     D.任意连接

- 用指针式万用表检查电容器时，指针摆动角度应该先向右偏，再（   ）。

A.保持不动     B.逐渐回摆     C.来回摆动     D.逐渐增大

- 为避免高压变配电站遭受直击雷，引发大面积停电事故，一般可用（   ）来防雷。

A.接闪杆     B.阀型避雷器     C.接闪网     D.接零线

- 对于低压配电网，配电容量在100KW以下时，设备保护接地的接地电阻不应超过（   ）Ω。

A.6         B.10           C.12        D.14

- 在实际生活中，通常把低压断路器也称为（   ）。

A.闸刀开关      B.总开关      C.空气开关       D.自锁开关

- 热继电器的整定电流一般为电动机额定电流的（   ）%。

A.90        B.100        C.125           D.150

- 三相交流异步电动机进行星-三角降压启动时，是把定子三相绕组作（   ）联结。

A.三角形       B.星形       C.延边三角形        D.并联

- 对电机各绕组的绝缘检查中，如测出绝缘电阻为零，在发现无明显烧毁的现象时，则可进行烘干处理，这时（   ）通电运行。

A.允许      B.不允许      C.必须     D.可间歇

- 螺口灯头的螺纹应与（   ）相接。

A.相线        B.零线       C.地线          D.任意

- 在照明电路中，开关应控制（   ）。

A.零线        B.相线       C.地线          D.任意线路

- 三相四线制的零线的截面积一般（   ）相线截面积。

A.小于      B.大于     C.等于         D.大于或者等于

- 交流10KV母线电压是指交流三相三线制的（   ）。

A.线电压    B.相电压    C.线路电压    D.以上都对

- 钳形电流表是利用（   ）的原理制造的。

A.电压互感器      B.电流互感器      C.变压器      D.光电感应

- 低压电器按其动作方式可分为自动切换电器和（   ）电器。

A.非自动切换      B.非电动      C.非机械      D.非接触切换

- 以下选项中，（   ）机械式行程开关的组成部分

A.保护部分      B.线圈部分      C.反力系统      D.热元件部分

- 静电引起爆炸和火灾的条件之一是（   ）。

A.静电能量要足够大               B.有爆炸性混合物存在

C.有足够的温度                   D.电流足够大

- 运输液化气，石油等的槽车在行驶时，在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触，其目的是（   ）。

A.中和槽车行驶中产生的静电荷   B.泄漏槽车行驶中产生的静电荷

C.使槽车与大地等电位           D.避雷

- 一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的（   ）。

A.±10%        B.±5%        C.±15%        D.±20%

- 三相异步电动机虽然种类繁多，但基本结构均由（   ）和转子两大部分组成。

A.外壳         B.定子         C.罩壳及机座   D.线圈

- 三相笼形异步电动机的启动方式有两类，既在额定电压下的直接启动和（   ）启动。

A.转子串频敏   B.转子串电阻    C.降低启动电压   D.全压启动

- 在检查插座时，电笔在插座的两个孔均不亮，首先判断是（   ）。

A.相线断线    B.短路     C.零线断线    D.零线或者相线开路

- 一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是（   ）。

A.最大值      B.有效值      C.平均值      D.峰峰值

- 线路或设备的绝缘电阻的测量是用（   ）进行测量。

A.万用表的电阻挡    B.兆欧表    C.接地摇表    D.毫安表

- 钳形电流表测量电流时，可以在（   ）电路的情况下进行。

A.短接     B.断开    C.不断开    D.断开或者不断开

- 检查电路时短时停电，在触及电容器前必须（   ）。

A.充分放电       B.长时间停电     C.冷却之后    D.短路

- 我国单相交流电源系统中的零线采用的颜色是（   ）。

A.深蓝色       B.浅蓝色     C.黄绿双色      D.黑色

- 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流，但由于电机的转矩与电压的平方成（   ），因此降压启动时转矩减少较多。

A.反比         B.正比       C.对应       D.倒数

- 正确方向安装的单相三孔插座的上孔接（   ）。

A.零线        B.相线       C.地线       D.火线

- 确定正弦量的三要素为（   ）。

A.相位、初相位、相位差     B.最大值、频率、初相角

C.周期、频率、角频率       D.相位、频率、周期

- 选择电压表时，其内阻（   ）被测负载的电阻为好。

A.远大于      B.远小于        C.等于       D.不大于

- 利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时，线圈产生的（   ）不足促使触头分断。

A.磁力         B.涡流         C.热量       D.功率

- 下列（   ）是在低压操作中使用的基本安全用具。

A.绝缘手套、试电笔、戴绝缘柄的工具

B.绝缘鞋、试电笔、戴绝缘柄的工具

C.绝缘鞋、试电笔、绝缘垫

D.绝缘杆、高压验电器、绝缘站台

- 保护接地的主要作用是（   ）和减少流经人身的电流。

A.防止人身触电  B.减少接地电流  C.降低接地电压  D.短路保护

- （   ） 及电容器接地前应逐相充分放电。

A.避雷器       B.电缆         C.导线       D.变压器

- 一般电气设备铭牌上的电压和电流的数值是（   ）。

A.瞬时值       B.最大值       C.有效值     D.平均值。

- 交流电路中常用P、Q、S表示有功功率、无功功率、视在功率，而功率因数是指（   ）。

A.Q／P          B.P／S         C.Q／S      D.P／Q

- 在电阻、电感、电容组成的电路中，不消耗电能的元件是（   ）。

A.电感与电容     B.电阻与电感    C.电容与电阻    D.电阻

- 在电阻串联电路中，每个电阻上的电压大小（   ）。

A.与电阻大小成正比         B.相同

C.与电阻大小成反比         D.随机分配

- 在三相交流供电系统中，负载是作星形连接还是作三角形连接是根据（   ）。

A.电源的接法而定         B.电源的额定电压而定

C.负载所需电流大小而定   D.电源电压大小，负载额定电压大小而定

- 对称三相电源三角形连接时，线电压等于（   ）。

A.相电压   B.2倍的相电压   C.3倍的相电压   D.倍的相电压

- 对称三相电源三角形连接，线电流等于（   ）。

A.相电流   B.3倍的相电流   C.2倍的相电流   D.倍的相电流

- 对称三相电源星形连接，线电流等于（   ）。

A.相电流                  B.倍相电流

C.额定容量除以额定电压    D.2倍相电流

- 对称三相电源星形连接，线电压等于（   ）。

A.相电压                  B.倍相电压

C.额定容量除以额定电流    D.2倍相电压

- 如果发电机的功率因数为迟相，则发电机送出的是（   ）无功功率。

A.感性的     B.容性的     C.感性和容性的     D.电阻性的

- 目前大型汽轮发电机组大多采用内冷方式，冷却介质为（   ）。

A.水      B.氢气和水     C.氢气          D.水和空气

- 变压器油枕油位计的+40℃油位线，是表示（   ）的油位标准位置线。

A.变压器温度在+40℃时      B.环境温度在+40℃时

C.变压器温升至+40℃时      D.变压器温度在+40℃以上时

- 为了保证变压器安全运行，变压器室内必须具备良好的（   ）。

A.卫生设施      B.通风条件      C.照明条件     D.加热条件

- 并联运行的变压器，所谓经济还是不经济，是以变压器的（   ）来衡量的。

A.运行方式的灵活性         B.总损耗的大小

C.输出电压的高低           D.供电可靠性

- 变压器油的粘度说明油的流动性好坏，温度越高，粘度（   ）。

A.越小        B.越大      C.非常大        D.不变

- 变压器油的闪点一般在（   ）之间。

A.135～140℃  B.－10～－45℃   C.250～300℃   D.300℃以上

- 当一台电动机轴上的负载增加时，其定子电流（   ）。

A.不变     B.增加      C.减小        D.变化

- 当一台电动机轴上的负载减小时，其定子电流（   ）。

A.不变          B.增加      C.减小      D.变化

二、判断题

- （   ）在使用电流互感器或电压互感器时，互感器的二次侧都必须良好接地。

- （   ）三视图的投影规律是主视图与俯视图高平齐、主视图与左视图长对正、俯视图与左视图宽相等。

- （   ）通过对控制系统的时间响应或频率特性进行分析，都能了解系统的动态特性。

- （   ）电气控制线路图测绘的一般步骤是设备停电，先画设备外形图，再画电器接线图，最后画出电气原理图。

- （   ）在转速-电流双闭环调速系统中，调节速度给定电压，电机转速不变化，此时应该检查晶闸管是否已全部导通。

- （   ）自动调速系统中转速反馈系数系数调整的过大，会使得系统的最高转速下降。

- （   ）带比例调节器的单闭环直流调速系统中，放大器的KP越大，系统的静态特性和动态特性就越好。

- （   ）转速-电流双闭环调速系统引入转速微分负反馈后，能够有效地抑制转速超调。

- （   ）PI调节器在突加输入信号的时候，首先是比例调节器在起主导作用。

- （   ）空心杯转子异步测速发电机的励磁绕组、输出绕组分别嵌在内/外定子上，彼此在空间相差90°电角度。

- （   ）无静差调速系统中必定有积分调节器。

- （   ）单位阶跃信号输入理想微分环节，得到的响应是一个脉冲函数。

- （   ）想抑制转速-电流双闭环直流调速系统的转速超调，需要在系统中引入转速微分正反馈。

- （   ）当积分器的输入信号电压为零时，输出信号电压也必然为零。

- （   ）直流电动机调节电枢电压调速属于恒功率调速。

- （   ）直流电动机通过弱磁调速可以获得比额定转速更高的速度。

- （   ）在转速负反馈系统中，闭环系统的静态转速降减为开环系统静态转速降的1/K倍。

- （   ）带电流正反馈的转速负反馈调速系统，可以补偿直流电动机电枢电阻所造成的电压降，所以可以做到无静差。

- （   ）采用PI调节器的无静差调速系统，加大比例系数，可以提高系统的快速相应能力。

- （   ）直流电动机在弱磁调速时，为了防止发生飞车故障，应该加入失磁保护电路。

- （   ）步进电动机的转速与驱动电源电压的大小有关。

- （   ）为了减小直流测速发电机的误差，使用时其外接负载电阻应该尽量小一些。

- （   ）三相六拍步进电动机采用单三拍工作方式时，低频区容易产生失步现象。

- （   ）使用示波管示波器时，不要经常开闭电源，防止损伤示波管的灯丝。

- （   ）克服零点飘移最有效的措施是采用交流负反馈电路。

- （   ）在不需要外加输入信号的情况下，放大电路能够输出持续的、有足够幅度的直流信号的现象叫振荡。

- （   ）串联稳压电路的输出电压可以任意选择。

- （   ）石英晶体多谐振荡器的频率稳定性比TTL与非门RC环形多谐振荡器的高。

- （   ）晶闸管斩波器的作用是把可调的直流电压变为固定的直流电压。

- （   ）电力场效应管是理想的电流控制器件。

- （   ）一般直流电机的换向极铁心采用硅钢片叠装而成。

- （   ）直流发电机在原动机的拖动下产生交流电动势，再通过电枢产生直流电压输出。

- （   ）旋转变压器是一种输出电压随转子转角变化的信号元件。

- （   ）在自动装置和遥控系统中使用的自整角机都是单台电机。

- （   ）直流力矩电动机一般做成电磁的少极磁场。

- （   ）三相交流换向器电动机其输出功率和电动机转速成正比例增减，因为电动机具有恒转矩特性。

- （   ）直流斩波器本质上属于直流/直流变换器。

- （   ）电流正反馈反映的物理量是电机负载的大小，而不是被调整量电压或速度的大小。

- （   ）在电压型逆变器中，是用大电感来缓冲无功能量的。

- （   ）V型带带轮的计算直径是带轮的外径。

- （   ）三相输入交-直-交变频器的负载电动机的旋转方向与输入变频器的电压相序无关。

- （   ）可编程控制器（PLC）的输入部分的作用是处理所取得的信息，并按照被控制对象实际的动作要求作出反应。

- （   ）微处理器CPU是PC的核心，他指挥和协调PC的整个工作过程。

- （   ）PLC在执行程序是也可以响应系统中断，PLC按照中断发生的次序依次完成所有中断工作。

- （   ）由于PLC是采用周期性循环扫描方式工作的，因此程序中各条指令的顺序对程序的执行结果有一定影响。

- （   ）PLC的输入继电器用于接收外部输入设备的开关信号，因此在梯形图程序中不出现其线圈和触点。

- （   ）临时用电期间，用户应设专人看管临时用电设施，用完及时拆除。

- （   ）安全用具和防护用具可以代替一般用具使用。

- （   ）验电器使用前必须进行验电器的功能试验。

- （   ）工作电压相同的电磁铁、接触器和继电器，其线圈可以直接并联。

- （   ）改变单结晶体管两个基极的外接电阻阻值大小，就可以影响其峰点电压和谷点电圧。

- （   ）在操作低压带电设备时，如果佩戴了绝缘手套，就可以不穿着绝缘鞋。

- （   ）为削弱公共电源在电路间形成的干扰耦合，对直流供电输出需加高频滤波器，不需加低频滤波器。

- （   ）电网电压畸变会产生高次谐波，导致电抗器和电容器发热严重。

- （   ）变压器如果想并列运行，其变比、接线组别、阻抗电压、容量必须一致才可以。

- （   ）变压器无论带什么负载，只要负载电流增大，其输出电压必然降低。

- （   ）变压器在工作时可能会发生较低嗡嗡的声音，只要该声音一直很稳定，并且没有发出其它声音，则变压器可以继续运行。

- （   ）若变压器一次电压低于额定电压，则不论负载如何，他的输出功率一定低于额定功率，温升也必然小于额定温升。

- （   ）具有电抗器的电焊变压器，若增加电抗器的铁芯气隙，则漏抗增加，焊接电流增大。

- （   ）直流电动机在额定负载下运行时，其火花等级不应该超过2级。

- （   ）直流电机的电刷对换向器的压力均有一定的要求，各电刷的压力之差不应超过±5％。

- （   ）集成运算放大器的开环放大倍数很高，所以实际使用的时候一般采用闭环方式，引入负反馈来使输出稳定。

- （   ）555芯片可以用于产生周期振荡脉冲。

- （   ）电视、示波器等电子显示设备的基本波形为矩形波和锯齿波。

- （   ）电流互感器的二次回路中禁止加装熔断器。

- （   ）有静差调速系统中，扰动对输出量的影响能得到全部补偿。

- （   ）变频器的主电路，包括整流器、中间直流环节、逆变器、斩波器。

- （   ）数控系统的控制对象是伺服驱动装置。

- （   ）比例积分电路中，从运算放大器输出端的反馈电阻应该与反馈电容并联。

- （   ）逻辑电路中的“与门”和“或门”是相对的，所谓“正与门”就是“负或门”，“正或门”就“负与门”。

- （   ）采用示波管显示的示波器上观察到的波形是由加速极电压完成的。

- （   ）电压互感器的二次回路中，必须加熔断器。

- （   ）开环自动控制系统出现偏差时，能自动调节。

- （   ）带锁定的热保护继电器如果开关处于H位置，当其发生故障时，欲使其恢复正常状态，必须按下复位按钮。

- （   ）根据数控装置的组成，分析数控系统包括数控软件和硬件两部分。

- （   ）电容器的放电回路必须装设熔丝。

- （   ）三相半控桥整流电路带电阻性负载时，其触发角的移相范围为0°~180°。

- （   ）晶体三极管做开关使用时，应工作在放大状态。

- （   ）变压器的铁芯必须一点接地。

- （   ）可以在工频和变频之间切换运行的电路中，电动机与变频器之间需要接入接触器进行隔离。

- （   ）莫尔条纹的方向与光栅刻线方向是相同的。

- （   ）晶闸管逆变器是一种将交流电能转变为直流电能的装置。

- （   ）变频器的输出不允许接电感。

- （   ）配电柜中，一般把接线端子放在最左侧和最下侧。

- （   ）确立正确的人生观是职业道德修养的前提。

- （   ）对35KV的电缆进线段，要求在电缆与架空线的连接处须装设放电间隙。

- （   ）职业道德是促使人们遵守职业纪律的思想基础。

- （   ）容量系数在总装机容量不同的风场都是一样的，主要和风机的输出功率有关。

- （   ）电动机的允许温度是由容量决定。

- （   ）触电时，手会不自主的紧紧握住导线不丢开，是因为有吸引力。

- （   ）在异步电动机中，不论转子的转速高低，定子的磁势和转子的 磁势总是相对静止的。

- （   ）兆欧表是测量电气设备绝缘电阻的一种仪表，它发出的电压越高，测量绝缘电阻的范围越大。

- （   ）当电力系统出现一相接地后，不可以继续运行。

- （   ）在手动操作隔离开关时，合闸应“先慢后快”，分闸时应“先快后慢”。

- （   ）多人共同搬运重物时，应有一人担任指挥，搬运的步调应一致，前后扛应异肩。

- （   ）安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上。

- （   ）当移动脚手架时，脚手架上的所有工作人员必须下来，上面有人工作的脚手架禁止移动。

- （   ）接线组别不同的变压器进行并列则相当于短路。

- （   ）变压器油枕的作用是扩大散热面积，改善冷却条件。

- （   ）进行刀闸操作时，可以用拉合刀闸投停变压器。

# Text boxes

4

4

16





a

b

＋

U

－

+

5V

-

1

3A

4A

1Ω

3 V

5 V

U

a

b

12

3

3

2

2

2

＋

15V

－

5

1A

b

4

1

2

a

5V

6V

+

_

+

_

8





Im1

Im2