2024年成都百万职工技能大赛二类赛飞机导管工比赛

技术文件

2023年11月21日

目  录

1.竞赛工种简介	3

1.1工种描述	3

1.2考核目的	3

1.3 相关文件	3

2.选手需具备的能力	4

3.竞赛项目	5

3.1 竞赛模块	5

3.2 模块简述	5

3.2.1 模块A：理论知识	5

3.2.2 模块B：零组件装配	5

3.3命题方式	5

3.4试题结构	6

3.5竞赛日程安排	6

4.评分	6

4.1评分方法	7

4.1.1理论成绩	7

4.1.2实操成绩	7

4.1.3现场扣分	7

4.2统分方法	7

4.3裁判构成和分组	8

4.3.1 裁判小组	8

4.3.2 裁判小组成员	8

4.3.3 分组与分工	8

5.竞赛相关设施设备	9

5.1场地设备	9

5.2材料	9

5.3决赛选手自备的设备和工具	10

6.赛场布局要求	11

7.健康安全	11

8.开放赛场	12

本竞赛工种技术工作文件（技术描述）是对本竞赛项目内容的框架性描述，正式比赛内容及要求以竞赛最终公布的赛题为准。

# 1.竞赛工种简介

## 1.1工种描述

飞机导管工，是将各种金属材料的管材按飞机设计图样、技术条件，利用金属材料的塑性，用冷、热加工的方法，最终生产出符合设计和顾客要求的航空零部件产品。

## 1.2考核目的

根据集团公司技能人才队伍建设的要求，参照世界技能大赛及全国技能大赛的竞赛模式命题制定竞赛技术文件，考核选手对飞机导管工理论知识的掌握程度及选手对识图、划线、计算展开料尺寸、导管弯曲成形、导管焊接装配（修配、焊接、校正）、导管取样等操作技能的掌握程度，全面考察参赛选手的综合能力。弘扬工匠精神，以赛促练，提高飞机导管实操人员能力水平。

2.选手需具备的能力

| 内容 | 类别 |
| --- | --- |
| 1 | 参赛选手必须了解飞机导管工等有关的国家职业标准、公认的行业和企业标准。 |  |
| 2 | 参赛选手需要掌握飞机导管装配相关的实操知识： 阅读、理解图纸和技术要求，具备正确的识图、划线、计算展开料尺寸的能力。 制定工艺流程，具备正确制定导管弯曲成形、修配、制孔、焊接、校正、检查、排故等加工顺序的能力。 对导管加工技能点（数控弯曲、校正、制孔等）、对焊接技能点（修配、焊接装配、检查、排故等）的掌握程度应达到高级工或以上能力。 |  |
| 3 | 参赛选手需要掌握飞机导管工相关的理论知识 |  |
|  | 《金属导管制造规范》 Q/CACPS2010501TY001 《数控弯管成形工艺规范》 Q/CACPS2010501SS006 《导管零件的端头扩口工艺规范》Q/CACPS2010501SS002 | 理论 |
|  | 《金属导管制造规范》 Q/CACPS2010501TY001 《职业技能鉴定试题精选 冷作钣金工》（航空工业出版社2000年版） 《职业技能培训MES系列教材 铆装钳工技能》（航空工业出版社2008年版） | 实操 |
| 4 | 参赛选手需要了解相关环境保护的要求、安全和健康条例。 |  |

表中所列选手应掌握的理论知识和具备的实操技能是竞赛的基本要求，选手应通过学习相关知识和训练，熟练掌握及应用。

# 3.竞赛项目

## 3.1 竞赛模块

| 模块编号 | 模块名称 | 竞赛时间 （小时） | 考核方式 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主观分 | 客观分 | 总分 | 占比 |
| A | 理论知识 | 2H | 机考 | / | / | 70 | 30% |
|  |  |  | 笔试 |  |  | 30 |  |
| B | 手工弯曲 | 6H | 实操 | / | / | 100 | 70% |
|  | 焊接修配 |  | 实操 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  | 200 | 100% |

## 3.2 模块简述

## 3.2.1 模块A：理论知识

理论知识比赛命题范围在颁发的理论竞赛题库范围内，竞赛时间为2小时，竞赛形式为机考加笔答，总分100分（其中机考题包括选择题、填空题，占分比70％，笔答题包括：简答题、计算题，占分比30％），参赛选手必须在规定时间内独立完成所有项目。

## 3.2.2 模块B：零组件加工装配

实际操作比赛项目见样题时间限为 6小时（包括展开料计算、划线、数控弯曲、修配、校正、钻孔、装配、焊接、内外表面清理，但不包括集中的休息、饮水、上洗手间等时间），参赛选手必须在规定时间内独立完成所有项目。

## 3.3命题方式

基于竞赛技术要求，专家组在赛前一个月公布理论题库和实操样题。决赛前裁判长结合赛场设备、材料状况，按照本项目试题调整的工作流程和要求，组织专家组对已公布的实操样题进行不超过30%的修改，并对调整后的试题予以确认。

## 3.4试题结构

理论知识模块类型由选择题、判断题、填空、计算题、简答题构成。

导管技能模块由数件形状各异的导管零件组合而成。

## 3.5竞赛日程安排

本竞赛工种决赛时间为2024年7月，地点为成飞公司。具体竞赛时间安排以赛前发布的竞赛通知为准。

- 评分

4.1评分方法

参赛选手总成绩=理论成绩+实操成绩。其中理论成绩占30％，实操成绩占70％.

### 4.1.1理论成绩

### 理论成绩总分100分=机考（70分）＋笔答（30分）。

### 4.1.2实操成绩

### 实操成绩总分100分=总分（100分）－现场扣分。

### 4.1.3现场扣分

在比赛过程中由现场裁判对参赛选手的表现、行为和动作进行记录评判，如有违规行为（如劳动保护、安全文明生产等），按照实际情况登记记录并由参赛选手签字确认；存在作弊等严重违纪行为，现场裁判应立即终止其操作提出警告，如警告无效或情节特别严重者经总裁判长确认后可取消其竞赛资格。

4.2统分方法

理论考试笔答部分和统分由专家组负责，实操部分评分由参与评分的所有检测裁判签名确认，交裁判组长复核签字后由工作人员进行录入。总分按总成绩（理论30%+实操70%-现场扣分）决定名次，总成绩相同者，按实操成绩从高到低排序；实操成绩相同者，按实操总时长从少到多排序。

## 4.3裁判构成和分组

## 4.3.1 裁判小组

- 裁判小组分理论裁判组和实操裁判组，实操评判组成员分为现场裁判和检测裁判两个部分组成。

## 4.3.2 裁判小组成员

裁判员由竞赛专家组和参赛选手单位推荐组成，在专家组指导下开展执裁工作。专家组不参与监考。理论考试笔答部分评分由专家组成员具体负责，实操考试评分由专家指导裁判人员进行。理论裁判组（监考）需要4人（由参赛队推荐组成），检测裁判组需要7人（由各参赛队推荐组成），现场裁判组（监考）7人（由参赛队等额推荐），分组和分工由裁判长决定，在评判过程中，所有的评判结论必须由评判小组集体决定。

## 4.5.3 分组与分工

| 序号 | 竞赛模块 | 工位数量 | 裁判员 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 理论知识 |  | 负责人 | 1 |
|  |  |  | 现场裁判 | 3 |
| B | 现场裁判 |  | 负责人 | 1 |
|  |  |  | 现场裁判 | 6 |
|  | 检测裁判 |  | 负责人 | 1 |
|  |  |  | 现场裁判 | 6 |
| 预计 | 18人 |

注：具体裁判员分工和人数需根据参赛队数量和承办方赛场工位数量确定。

# 5.竞赛相关设施设备

## 5.1场地设备

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钣金工作台 | 1800×800×800 | 个 | 40 |
| 2 | 钣金平台 | 500×400×20 | 块 | 40 |
| 3 | 重型台虎钳 | 8寸 | 台 | 80 |
| 4 | 平台 | 1500×1000 | 块 | 5 |
| 5 | 方箱 | 150×150×150 | 个 | 8 |
| 6 | 高度尺 | 500 | 把 | 10 |
| 7 | 风源 |  |  | 1个/每人 |
| 8 | 电源 |  |  | 1个/每人 |
| 9 | 气源 |  |  | 10个 |
| 10 | 气钻 |  | 把 | 20把 |
| 11 | 砂轮机 |  | 台 | 4台 |
| 12 | 氩弧焊机 | TIG-375 | 台 | 2台 |
| 13 | 手弯撇子 |  | 把 | 5个 |
| 14 | 剪刀 |  | 把 | 1个/每人 |
| 15 | 锉刀 |  | 把 | 1个/每人 |

## 5.2材料

（每位选手必须配备）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#管材 | -1 | 1 | LF2M-JG32×1 |
| 2 | 2#管材 | -2 | 1 | LF2M-JG32×1 |
| 3 | 3#管材 | -3 | 1 | LF2M-JG22×1 |

## 5.3决赛选手自备的设备和工具

| 序号 | 设备名称（或图片） | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高度游标卡尺 | 0～500（0.02） | 把 | 1 |
| 2 | 游标卡尺 | 0～300（0.02） | 把 | 1 |
| 3 | 90°角尺 | 63（1级） | 个 | 1 |
| 4 | 万能角度尺 | 0～320° | 把 | 1 |
| 5 | 钻头 | φ6、φ7、φ8mm直柄钻头 | 根 | 各1 |
| 6 | 扁锉 | 300（1号）、250（2号）、 150（2号，3号） | 把 | 各1 |
| 7 | 半圆锉 | 200（2号）、150（2号，3号） | 把 | 各1 |
| 8 | 销棒 | φ10、φ12 销棒 | 个 | 自定 |
| 9 | 备注 | 划线工具、软钳口、手锯、手锤、锯条、靠铁、油石、锉刀刷、中心钻 | 个 | 自定 |

备注：1、竞赛材料由主办方统一配备，导管工自带的工具按以上要求。

- 劳动保护用品按导管工工作现场要求佩戴（含护目镜、耳塞、手套、口罩、工装、防砸鞋等）。

# 赛场布局要求

实际布局以组委会竞赛时提供的图纸为准。赛场须确保足够的场地和空间放置工作台及辅助设施、设备，并有符合工业标准要求的自然或人工光线照明，场地需配置消防设施，标识出安全通道。

# 健康安全

赛场必须配备医护人员和常用的药品，应设置不同类型的垃圾回收桶，并有区分标记。

选手及现场裁判应按要求穿戴相应的劳动保护用品，否则不得进入赛场。

| 名称 | 图例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 航空工业统一标准工装及防砸鞋 | / | 工装必须是长裤，工作服必须紧身不松垮，达到三紧要求。防砸鞋必须防滑、防砸、防穿刺。 |
| 耳塞或耳罩 | / | 具备能革除高分贝噪音的产品 |
| 合适的护目镜 | / | 必须是防溅入式防护镜 近视镜不能代替防护镜 |
| 女性选手须带工作帽 | / | 女性必须带工作帽、长发不得外露 |

选手应正确使用相关工具和附件，比赛过程中如有违反操作规程的行为将由裁判视情况对其做出警告直至取消参赛资格的处理。

# 8.开放赛场

竞赛期间统一组织观摩，竞赛拍照、摄影由主办单位专业人员进行，不得影响选手正常操作。其他人员禁止拍照、摄影。

附件1

实操考试样题（改动幅度不超过30%）

| 技术要求： 1、导管包含一处45°斜角修配、三处侧向T形修配，一处穿孔,钻2-φ6.1的通孔，开出高度1mm、40×12的长圆翻边孔，组合采用定位焊固定。 2、在标牌上制考号（工号），零件和标牌同时交付； 3、零件弯曲处皱纹度≤1%D；划伤压痕度≤5%δ； 4、端头内表面粗糙度不低于。 5、导管圆度≤5%D。 6、导管允许最小壁厚0.7mm。 7、零件上制1mm高、40mm长、12mm宽的翻边孔。 8、管子不允许有任何表面打磨。 |
| --- |
|  |  | 考件名称 | 材 料 | 工时定额 |
| 飞机导管工 |  | 组合焊接导管 | LF2M | 240分钟 |